## Slide 1
室內配線丙級 第五題
簡易昇降機控制電路
操作步驟
1.按下PB3以啟動電路
2.昇降機在一樓，按PB1呼叫要上二樓
3.昇降機在二樓，按PB1呼叫要下一樓
4.昇降機動作當中，按下緊急開關(EMS)
5.昇降機動作當中，TH-RY跳脫

## Slide 2
按下 PB3 以啟動電路
回 目錄選單
操作步驟1

## Slide 3
1.電路初始，全不動作。

## Slide 4
2.按下PB3按紐，X動作且自保持。

## Slide 5
昇降機在一樓
按 PB1 呼叫要上二樓
回 目錄選單
操作步驟2

## Slide 6
3. 按下PB1按紐，U-KR動作， MCF動作、上行燈亮， 電動機正轉，昇降機向上。
互鎖
互鎖

## Slide 7
4. 電動機動作後將PB1按紐放開， U-KR的SC不受電，但接點依然 動作。
互鎖
互鎖

## Slide 8
5. 當昇降機上到二樓，LS2動作， U-KR復歸，MCF也復歸、上行燈滅， 電機機停止運轉 。

## Slide 9
昇降機在二樓
按 PB2 呼叫要下一樓
回 目錄選單
操作步驟3

## Slide 10
4. 按下PB2按紐，D-KR動作， MCR動作、下行燈亮， 電動機反轉，昇降機向下。
互鎖
互鎖

## Slide 11
4. 電動機動作後將PB2按紐放開， D-KR的SC不受電，但接點依然 動作。
互鎖
互鎖

## Slide 12
6. 當昇降機下到一樓，LS1動作， D-KR復歸，MCR也復歸、下行燈滅， 電機機停止運轉 。

## Slide 13
昇降機動作當中
按下緊急開關(EMS)
回 目錄選單
操作步驟4

## Slide 14
7. 昇降機動作當中按下EMS按紐， X復歸，所有動作均停止。 但KR的接點依然保持。

## Slide 15
7. 狀況解除，將EMS按紐復歸， 再按PB3按紐，X動作且自保持。 不必再按PB1按紐，昇降機又恢復動作。

## Slide 16
昇降機動作當中
TH-RY跳脫
回 目錄選單
操作步驟5

## Slide 17
9. 動作當中馬達過載TH-RY跳脫， 所有動作均停止。 但KR的接點依然保持。

## Slide 18
7. 故障排除，將TH-RY復歸， 再按PB3按紐，X動作且自保持。 不必再按PB1按紐，昇降機又恢復動作。

## Slide 19
謝謝觀賞
回 目錄選單