控制箱面板上的器具有:COS、PB1、PB2、PB3、G、R、Y、BZ

接線順序:

| ( A-1 ( B-3 ( 2-5- 1 -18-9 ( 6- 2 -7 ( 19- 3 -24 ( 11-12 ( 13-16- 4 -14 (15-20-29- 5 -17-22 ( 21-25- 6 –23 ( 10- 7 –27-28 | ( 30-31- 8 -33 (37與31為同一點,不必接) ( 32-35- 9 –34 ( 38- 10 -39 ( 4-26-36-41- 11 -8-40 ( 42-48-47 (47為綠色2mm2接地線) ( 43-49 ( 44-50 ( 45-51 ( 46-52 |
| --- | --- |

控制箱面板上的器具有:FWD、REV、OFF、R1、R2、G、BZ

接線順序:

| ( A-1 ( B-3 ( 2 –32- 1 –5-7 (6- 2 -29 (8-11-21 – 3 – 9-19 ( 10-13- 4 -12 ( 20-23- 5 -22 | (14-17- 6 –15 ( 24-25- 7 -27 ( 16-28- 8 -18-26-30 ( 33-34 ( 35- 9 -36 ( 4-31-10 -37 |
| --- | --- |

控制箱面板上的器具有:PB1、PB2、PB3、R、Y、G、BZ

接線順序:

| ( A-1 ( B-3 ( 2-5-20-26-28-40- 1-7 (34與26為同一點,不必接) ( 6-17 ( 8-11- 2-9 ( 10-15- 3-12-13 ( 14- 4-16-18 ( 21-22 ( 23- 5-24 ( 27-29- 6-30 | ( 31- 7-32 ( 35-36 (37- 8 -38 ( 41- 9 -42 ( 4-19-33- 10 -25-39-43 ( ( ( ( |
| --- | --- |

控制箱面板上的器具有:PB1、PB2、R、G、BZ

接線順序:

| ( A-1 ( B-3 ( 2-21-25-39-41-45- 1 -5-7 ( 6- 2 -33-36 ( 8-11- 3 -9 ( 10-13-19- 4 -12 ( 14-15-17 ( 22-23 ( 24-27-26-29 ( 30-31 | ( 16-18-20-28-32-34 ( 35-37 ( 40-42- 5 -43 ( 46-47 ( 48- 6 -49 ( 4-38- 7 -44-50 ( ( ( ( |
| --- | --- |

控制箱面板上的器具有:PB1、PB2、PB3、EMS、↑、↓

接線順序:

| ( A-1 ( B-3 ( 2-5-15- 1 -7 ( 6- 2 -8-9 ( 10- 3 -11 ( 16-17-28-39-47 ( 18- 4 -19 ( 20- 5 -21 ( 22-23 ( 25-26 | ( 29- 6 -30 ( 31- 7 -32 ( 33-34 ( 36-37 ( 40-41 ( 42-43- 8 -45 ( 48-49 ( 50-51- 9 -53 ( 4-13 ( 14-12-24-27-35-38-44-52- 10 -46-54 |
| --- | --- |

控制箱面板上的器具有:COS、G、R、BZ

接線順序:

| ( A-1 ( B-3 ( 2-5- 1 -11-9 ( 6- 2 -7 ( 12- 3 -23 ( 10- 4 -13-15-26 ( 14-17-16 ( 18-19- 5 -21 ( 20-24- 6 -22 ( 27-28-30 (36與30為同一點,不必接) | ( 29-31-32 ( 33-34 ( 37-38 ( 39-40-42 ( 4-25-35-41- 7 -8 (43與35為同一點,不必接) ( ( ( ( ( |
| --- | --- |

控制箱面板上的器具有: W1、W2、R

接線順序:

| ( A1-1 ( B1-3 ( B2-27 ( A2-29 ( 2-5-9-15-17- 1 -13 ( 6-7 ( 10-11 ( 16-19-18 ( 20-21 ( 8-12-22-4- 2 -14 | ( 23- 3 -25 ( 24- 4 -26 ( 28-42-46- 5 -31 ( 30-33- 6 -32 ( 34-43-37-35 ( 36-39-38 ( 40-41 ( 44-45 ( ( |
| --- | --- |

控制箱面板上的器具有:SK、EMS、FWD、REV、RL1、RL2、R警示燈、BZ

接線順序:

| ( A-1 ( B-54 ( 2-3-39-41-45-52 ( 4- 1 -5 ( 6-7 ( 8-11-25- 2 -9-23 ( 10-13- 3 -2 ( 24-27- 4 -26 ( 14-15 ( 16-17 | ( 18-19- 5 -21 (28-29 ( 30-31 ( 32-33- 6 -35 ( 20-34-37- 7 -22-36 ( 40-42- 8 -43 ( 46- 9 -48 ( 47-50 ( 55-38-51-53- 10 -44-49 ( |
| --- | --- |

控制箱面板上的器具有: PB1、PB2、PB3、G、R

接線順序:

| ( A-1 ( B-3 ( 2-11-35-39- 1 -5-27 ( 6-7- 2 -16-18 (19與18為同一點) ( 8- 3 -9 ( 12-13 ( 14-15-17-23 ( 20-21 ( 24-25 ( 10-22-26-34-43 | ( 28-31- 4 -29 ( 30-33- 5 -32 ( 36- 6 -37 ( 40- 7 -41 ( 4-44- 8 -38-42 ( ( ( ( ( |
| --- | --- |

控制箱面板上的器具有:STOP1、STOP2、FWD1、FWD2、REV1、REV2、EMS、G、R1、R2、BZ

接線順序:

| ( A-1 ( B-3 ( 2- 1 -5-7 ( 6- 2 -45 ( 8-9- 3 -48 ( 10-11 ( 12-15-17-31-33- 4 -13-29 ( 14-19- 5 -16-18 ( 30-35- 6 -32-34 ( 20-21 | ( 22-23 ( 24-27- 7 -25 ( 36-37 ( 38-39 ( 40-41- 8 -43 ( 26-44- 9 -28-42-46 ( 49-50 ( 51- 10 -52 ( 4-47- 11 -53 ( |
| --- | --- |

線順序: