第一題:液位控制器電路

NFB on 並將 COS 置於手動位置(MC不動作、GL亮

1. 按PB1 ( MS動作且自保持、RL亮、GL滅

2. 按PB2 ( MS跳脫、RL滅、GL亮

- 按PB1 ( MS動作自保持、RL亮、GL滅

4. 積熱電驛跳脫( MS跳脫、RL滅、YL亮、GL亮

- 積熱電驛復歸(YL滅

將 COS 置於自動位置

1. 水源有水、水塔有水( MS不動作、GL亮

2. 水源有水、水塔沒水( MS動作、RL亮、GL滅.

3. 水源沒水、不管水塔是否有水( MS跳脫、GL亮、Bz響

- 按PB3(Bz停響

- 水源恢復有水、水塔沒水( MS動作、RL亮、GL滅

- 積熱電驛跳脫( MS跳脫、RL滅、YL亮、GL亮

- 積熱電驛復歸( MS動作、RL亮、 YL滅、GL滅

第二題:單相馬達正逆轉電路

1.  NFB on (MC不動作、G亮

2. 按FWD 按紐( MCF動作且自保持、R1亮、G滅、馬達正轉。(此時按REV按紐不會有反應)

3. 按OFF按紐 ( MCF跳脫、馬達停止、R1滅、G亮

4. 等馬達完全停止之後、按REV 按紐( MCR動作且自保持、R2亮、G滅、馬達反轉(此時按FWD按紐不會有反應)

- 按OFF按紐 ( MCR跳脫、 馬達停止、R2滅、G亮

- 再按FWD按紐( MCF動作且自保持、R1亮、G滅、馬達正轉

- 積熱電驛跳脫( MCF跳脫、 馬達停止、R1滅、G亮、BZ響

- 積熱電驛復歸(BZ停響

第三題:電動機警報控制電路

1.  NFB on (MS不動作、GL亮

- 按PB1(MS動作且自保持、RL亮、GL滅

- 按PB2( MS跳脫、RL滅、GL亮

- 再按PB1( MS動作且自保持、RL亮、GL滅

- 積熱電驛跳脫( MS跳脫、 RL滅、GL亮、BZ響

- 按PB3( Bz停響、YL亮

- 積熱電驛復歸(YL滅

第四題:兩部電動機自動交互運轉電路

- NFB on (MC全不動作、GL亮

- 按PB1(MC1與MC2交互動作、此時RL亮、GL滅(讓它動作約2輪迴)

- 按PB2( MC跳脫、 RL滅、GL亮

- 再按PB1(MC1與MC2交互動作、此時RL亮、GL滅(讓它動作約2輪迴)

- TH-RY1跳脫( MC跳脫、 RL滅、GL亮、BZ響

- TH-RY1復歸(Bz停響

- 再按PB1(MC1與MC2交互動作、此時RL亮、GL滅

- TH-RY2跳脫( MC跳脫、 RL滅、GL亮、BZ響

- TH-RY2復歸(Bz停響

第五題:簡易昇降機控制電路

- NFB on (MC全不動作

- 按PB3(X動作、電路可以開始啟用

- 按PB1(U-KR動作、MCF吸磁、上行指示燈亮

- 碰LS2( U-KR復歸、MCF跳脫、上行指示燈滅

- 按PB2(D-KR動作、MCR吸磁、下行指示燈亮

- 碰LS1( D-KR復歸、MCR跳脫、下行指示燈滅

- 按PB1(U-KR動作、MCF吸磁、上行指示燈亮

- 按EMS( MCF跳脫、上行指示燈滅(此時U-KR還在動作位置)

- 再按PB3( MCF吸磁、上行指示燈亮

- 積熱電驛跳脫( MCF跳脫、上行指示燈滅(此時U-KR還在動作位置)

- 再按PB3( MCF吸磁、上行指示燈亮

- 碰LS2( U-KR復歸、MCF跳脫、上行指示燈滅

第六題:近接開關控制電動機交替運轉及停止電路

- NFB on (MS全不動作、GL亮

- COS置於ON位置

- 碰近接開關一下( MS動作且自保持、RL亮、GL滅

- 再碰近接開關一下( MS跳脫、RL滅、GL亮

- 再碰近接開關一下( MS動作且自保持、RL亮、GL滅

- 積熱電驛跳脫( MS跳脫、 RL滅、GL亮、BZ響

- 積熱電驛復歸(Bz停響

- 再碰近接開關一下( MS動作且自保持、RL亮、GL滅

- COS置於OFF位置( MS跳脫、RL滅、GL亮

第七題:常用電源與備用電源自動切換控制電路

- NFB1 ON(WL1亮、隔2秒之後MC1動作且自保持、R亮(由常用電源供電)

- NFB2 ON(WL2也亮(其他無異動)

- NFB1 OFF(MC1跳脫、R滅、WL1滅、 隔2秒之後MC2動作且自保持、R亮(由備用電源供電)

- NFB1 ON(WL1亮、MC2跳脫、R滅。隔2秒之後MC1動作且自保持、R亮(由常用電源供電)

- NFB2  OFF(WL2滅 (其他無異動)

- NFB1 OFF( MC1跳脫、R滅、WL1滅(此時電源全部斷電)

第八題:機械停車場控制電路

- SK 置於OFF (按FWD及REV均無動作。

- SK 置於ON後，按FWD(MCF動作且自保持、RL2亮、警示燈閃爍。

- 按EMS(MCF跳脫、RL2及警示燈滅。

- 按REV(MCR動作且自保持、RL1亮、警示燈閃爍。

- 按EMS(MCR跳脫、RL1及警示燈滅。

- 按FWD(MCF動作且自保持、RL2亮、警示燈閃爍。

- 碰UL微動開關( MCF跳脫、RL2及警示燈滅。

- 按FWD(MCF動作且自保持、RL2亮、警示燈閃爍。

- 碰UUL微動開關( MCF跳脫、RL2及警示燈滅。

- 按REV(MCR動作且自保持、RL1亮、警示燈閃爍。

- 碰DL微動開關( MCR跳脫、RL1及警示燈滅。

- 按REV(MCR動作且自保持、RL1亮、警示燈閃爍。

- 碰DDL微動開關( MCR跳脫、RL1及警示燈滅。

- 按FWD(MCF動作且自保持、RL2亮、警示燈閃爍。

- PH 置於被遮光處( MCF跳脫、RL2及警示燈滅、BZ響。

- PH 置於未遮光處(BZ停響。

- 按REV(MCR動作且自保持、RL1亮、警示燈閃爍。

- 積熱電驛跳脫( MCR跳脫、RL1及警示燈滅。

- 積熱電驛復歸

第九題:瞬間停電再啟動電路

- NFB ON(GL亮

- 按PB1(MS動作且自保持、RL亮、GL滅。

- 按PB2 再立刻放開(MS跳脫、但放開立刻又動作且自保持 (此步驟重覆2~3次)

- 按PB2  5秒再放開( MS跳脫、RL滅、GL亮。

- 按PB1(MS動作且自保持、RL亮、GL滅。

- 按PB3( MS跳脫、RL滅、GL亮。 (此時不會再自動恢復動作)

- 按PB1(MS動作且自保持、RL亮、GL滅。

- 積熱電驛跳脫( MS跳脫、RL滅、GL亮。

- 積熱電驛復歸

第十題:手動正逆轉兩處控制電路

- NFB  ON(GL亮

- 按FWD1 或 FWD2(都可使MCF動作、RL1亮、GL滅。
按REV1 或 REV2(都可使MCR動作、RL2亮、GL滅。

- 按STOP1 或STOP2或EMS(都可使MCF或R 跳脫、RL1或2滅、GL亮。

- 按FWD1 或 FWD2( MCF動作、RL1亮、GL滅。

- 碰LS1或LS3(都可使MCF 跳脫、RL1滅、GL亮。(LS1及LS3都各要操作一次)

- 按REV1 或 REV2( MCR動作、RL2亮、GL滅。

- 碰LS2或LS4(都可使MCR 跳脫、RL2滅、GL亮。(LS2及LS4都各要操作一次)

- 按FWD1 或 FWD2 或REV1 或 REV2(使MCF或MCR其中一個動作。

- 積熱電驛跳脫( MS跳脫、RL滅、GL亮、BZ響。

- 積熱電驛復歸(BZ停響。